.3. Расчет норм времени на обработку сборных поездов на промежуточных станциях

Продолжительность маневровой работы со сборными поездами на промежуточных станциях зависит от следующих факторов:

– числа операций, выполняемых при этом (только отцепка или прицепка или одновременно отцепка и прицепка);

– местонахождения вагонов на станции, с которыми выполняются маневровые операции;

– схемы станции;

– локомотива, который выполняет эту работу (маневровый или поездной).

Вначале составляется план маневровой работы со сборным поездом для промежуточных станций участка, а затем рассчитывается технологическое время стоянки поезда на станции.

Расчет времени на производство маневровой работы производится по полурейсам, с учетом выполнения всех дополнительных операций (осмотр прицепляемой группы вагонов, уборка тормозных башмаков, укладка их и т.д.). Нормы времени на дополнительные операции приведены в [2].

Общее время простоя сборного поезда определяется на основании построения технологического графика согласно [3].

Нормы времени простоя сборного поезда рассчитываются для каждой промежуточной станции участка для четного и нечетного направлений и представляются в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Нормы времени простоя сборного поезда

| Направление | Станция | Число отцепленных вагонов | Число прицепленных вагонов | Продолжительность маневров | Время на дополнительные операции | Общее время стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нечетное | А | 10 | - | 11,5 | 12,14 | 23,64 |
|  | Б | 7 | 5 | 24,4 | 23,76 | 48,16 |
|  | … | … | … | … | … | … |
| четное | А | 5 | 15 | 29,6 | 25,38 | 54,98 |
|  | Б | 7 | 9 | 21,8 | 24,86 | 46,66 |
|  | … | … | … | … | … | … |

Число отцепляемых и прицепляемых вагонов принимается в соответствии с диаграммой местных вагонопотоков.