НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ,

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ [7]

| № п/п | Операция | Норма времени, мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение распоряжения на маневровую работу | 0,37 |
| 2 | Доклад о выполнении маневровой работы | 0,3 |
| 3 | Укладка или изъятие тормозного башмака | 0,06 |
| 4 | Проход к месту производства операции |  |
| 5 | Укладка тормозного башмака с накатом | 0,29 |
| 6 | Изъятие тормозного башмака с осаживанием состава | 0,41 |
| 7 | Операции, выполняемые при закреплении подвижного состава стационарными тормозными упорами:  регулирование остановки поезда в зоне установки колодок упора  установка (съём) колодок упора  распоряжение машинисту о накате состава на полозы колодок упора  ожидание окончания наката состава на полозы колодок упора | 0,38 0,08 0,2 0,23 |
| 8 | Расцепление вагонов или локомотива с вагонами | 0,08 |
| 9 | Ограждение вагонов тормозными башмаками на путях сортировочного парка (при укладке одного тормозного башмака с одной стороны состава) | 0,11 |
| 10 | Открытие или закрытие двух концевых кранов автотормозной магистрали | 0,14 |
| 11 | Разъединение тормозных рукавов | 0,12 |
| 12 | Соединение тормозных рукавов | 0,13 |
| 13 | Зарядка воздушной магистрали и опробование тормозов n вагонов в маневровом составе |  |
| 14 | Осмотр и проверка отсутствия препятствий к передвижению n вагонов |  |
| 15 | Перевод стрелки:  с открытием или закрытием стрелочного замка любой системы  с закреплением остряка закладкой  без закрепления стрелочного остряка | 0,25 0,18 0,05 |
| 16 | Подготовка электровоза или тепловоза для управления из другой кабины машиниста:  при одном локомотиве  при системе многих единиц (со спуском и подъемом на локомотив) | 1,5 2,8 |
| 17 | Прицепка поездного локомотива к составу с присоединением воздушной магистрали состава к локомотиву или отцепка локомотива от состава с отсоединением воздушной магистрали состава от локомотива | 1,1 |
| 18 | Подъем двух переходных площадок вагонов в местах разъединения вагонов (с учетом времени на разъединение вагонов на расстояние 10 метров для захода составителя в межвагонное пространство и проход составителем расстояния 10 метров между вагонами) | 1,8 |
| 19 | Заход составителя в тамбур пассажирского вагона для сопровождения маневрового состава | 2,5 |
| 20 | Разъединение вагонов для проведения проверки работы двух автосцепок работниками пункта технического обслуживания вагонов | 2,8 |
| 21 | Опрокидывание вагонов на вагоноопрокидывателе | 4,0 |
| 22 | Ожидание закрытия люков у одного полувагона | 3,6 |
| 23 | Взвешивание вагона на метрических вагонных весах с расцепкой | 1,8 |
| 24 | Взвешивание вагона на динамических вагонных весах | 1,71 |
| 25 | Прицепка (отцепка) локомотива к составу (от состава) с присоединением (отсоединением) воздушной магистрали к локомотиву (от локомотива), проверка машинистом правильности сцепления локомотива с первым вагоном. | 2,0 |
|  | Примечание: норма дана на односекционный локомотив. При количестве секций более одной норма увеличивается на 0,5 мин на каждую секцию. При подсоединении электроотопления поезда норма увеличивается на 2 мин |
| 26 | Полное опробование тормозов поезда:  с зарядкой воздушной магистрали от компрессорной станции для грузового поезда для пассажирского поезда  с зарядкой воздушной магистрали поезда от локомотива для грузового поезда для пассажирского поезда | 10,0 7,0 25,0 21,0 |
|  | Примечание: при длине грузового поезда сверх 60 вагонов для проверки выхода штока тормозных цилиндров и прижатия тормозных колодок к колесным парам с проходом одной группой осмотрщиков вагонов одновременно с двух сторон ко времени полного опробования тормозов добавляется на каждый следующий вагон 17 с |
| 27 | Выдача машинисту справки ВУ-45 | 1,0 |
| 28 | Получение (сдача) грузовых документов с росписью о получении (сдаче) | 1,0 |
| 29 | Отметка в маршруте машиниста у дежурного по станции времени отправления (прибытия) поезда, номера, веса и длины состава поезда в осях с заверкой данных подписью и штемпелем станции | 1,5 |
| 30 | Регламент минутной готовности перед отправлением поезда со станции | 1,0 |
| 31 | Смена кабины управления локомотива | 1,5 |
| 32 | Разъединение соединенного поезда | 1,5 |
| 33 | Отпуск тормозов | 2,0 |
| 34 | Соединение головного и хвостового состава | 1,2 |
| 35 | Открытие ящика с тормозными башмаками | 1,1 |
| 36 | Перевод стрелки с открытием или закрытием стрелочного замка любой системы в зимних условиях (при низких температурах) | 0,65 |

Примечание: при выполнении технологических операций, не включенных в перечень дополнительных операций, норма времени на эти операции определяется хронометражными наблюдениями.